## Slide 1: EV3 Basic
расширение для языка программирования и среды разработки Small Basic
Кочерова Татьяна Викторовна
2018

## Slide 2: Интерфейс программы
Строка меню
Имя файла
Рабочее поле – ввод текста программы
Всплывающая справка
Кнопка запуска программы

## Slide 3: Набор текста программы
Small Basic позволяет стандартизовать внешний облик исходного кода, внедрить строгую систему идентификации, а также обеспечить возможность контекстного поиска и замены — свойства, трудно достижимые для графических языков.
Являясь синтаксически-управляемым редактором, программа выделяет цветом резервированные слова языка и масштабирует исходный текст (отображает только интересующую пользователя информацию, например, имена функций, классов и т.п.).

## Slide 4: Отладка программы
Если в программе есть ошибки, то в нижней части окна редактора кода выводиться сообщение об ошибке с указанием номера строки и номера ошибочного символа.

## Slide 5: Запуск программы
Важно помнить, что при работе с блоком EV3 не следует отлаживать работу робота через кнопку «Запуск», так как программу будет использовать возможности процессора вашего ПК.

## Slide 6: Загрузка программы на блок EV3
Загрузка программы на блок EV3 осуществляется через программу EV3Explorer.
Важно помнить, что нельзя одновременно работать с Mindstorms EV3 и EV3Explorer, так как стандартное ПО имеет приоритет подключения к блоку.

## Slide 7: Шаг №1 Установка связи с блоком
Соединение можно установить через USB - порт или Wi-Fi модуль (при наличии).

## Slide 8: Шаг №2 Работа «с файловым менеджером»

## Slide 9: Работа с Величинами (типы данных)
Типы данных
Числовой
Логический
Символьный
Раздел описания переменных отсутствует.

## Slide 10: Правила наименования величин

## Slide 11: Константы
В тексте программы числовые константы записываются обычным образом. При записи дробных констант в качестве десятичного разделителя используется точка.
3.14
Строковые константы заключаются в кавычки для того, чтобы их можно было отличить от имен переменных величин.
“Microsoft Small Basic”

## Slide 12: Оператор присваивания
В общем виде операция присваивания в Small Basic выглядит так:
Переменная = выражение
Пример:
index= index+1
L=2*3.14*r
Pi=3.14

## Slide 13: Основные математические операции

## Slide 14: Встроенные математические функции

## Slide 15: Операторы сравнения

## Slide 16: Работа с экраном
EV3 имеет черно-белый экран с разрешением 178 х 128 пикселей.
Верхний левый угол экрана имеет координаты (0;0), правый нижний (178;128).

## Slide 17: Основные операции работы с экраном

## Slide 18: Задача №1
Выполнить традиционную задачу программирования)
Вывести на экран сообщение «Hello, World!»

## Slide 19: Задержка выполнения команды

## Slide 21: Цикл WHILE – цикл с предусловием

## Slide 22: Работа с кнопка на блоке EV3

## Slide 23
U- Вверх
D - Вниз
L - Влево
R - Вправо
E - Ввод
Buttons.Current Возвращает коды кнопок в моменты, когда они нажаты
Buttons.Wait() Ждет, пока одна из кнопок не будет нажата и отпущена.
Buttons.GetClicks() Проверяет, какие кнопки были нажали с момента последнего вызова
Buttons.Flush() Удаляет из памяти состояния всех кнопок

## Slide 24: Задача №2
Выводить на экран сообщение пока не будут нажата кнопка Вверх.

## Slide 25: Задача №2**
Выводить на экран сообщение пока не будут нажаты
кнопки Вверх и Вниз (одновременно).

## Slide 27: Логические операторы

## Slide 28: Условный оператор

## Slide 29: Неполный оператор условия

## Slide 30: Вложенные условия
При помощи нескольких операторов условия IF множественный выбор.
Например, если необходимо выбрать один из трех вариантов.

## Slide 31: Подсветка кнопок на блоке
EV3.SetLEDColor (Цвет, Эффект)
Управляет подсветкой и ее режимом
“OFF” - выключена,
“GREEN” - зеленый,
“RED” - красный,
“ORANGE” -оранжевый
Эффект может быть
"NORMAL" - горит постоянно "FLASH" - вспыхивает
"PULSE" - пульсирует

## Slide 32: Задача №3
Написать программу, в которой в зависимости от нажатой кнопки начинает работать различные режимы подцветки кнопок блока.

## Slide 34: Цикл FOR – «пересчета»

## Slide 35: Пример использования цикла FOR

## Slide 36: Инициализация датчиков

## Slide 37: Датчик Касания

## Slide 38: Ультразвуковой датчик (Sonar)

## Slide 39: Получение показаний с Sonar

## Slide 40: Задача №4
Вывести на экран значение с датчика ультразвука в сантиметрах.

## Slide 42: Энкодер как датчик угла поворота

## Slide 43: Датчик Гироскоп
Имеет два режима работы:
0 – измеряет угол в градусах относительно позиции датчика на момент старта программы или сброса его программы или сброса его показаний;
1 – измеряет скорость изменения отклонения в градусах в секунду.

## Slide 44: Датчик Цвета

## Slide 45: Режим отраженного света

## Slide 46: Режим измерения уровня внешней освещенности

## Slide 47: Режим измерения цвета

## Slide 48: Режим измерения RGB

## Slide 49: Режим измерения RGB - составляющих

## Slide 50: Вывод на экран составляющих цвета

## Slide 51: Работа с моторами

## Slide 52: Параметры команд при работе с моторами

## Slide 53: Motor.Move
Поворачивает один или несколько моторов с заданной скоростью на указанный угол (в градусах).
Программа не будет переходить к выполнению следующих команд до тех пор, пока моторы не повернутся на требуемый угол.

## Slide 54: Motor.MoveSync
Motor.MoveSync (“порты”, скорость1, скорость2, угол, “торможение”)

## Slide 55: Motor.Start

## Slide 56: Особенность команд

## Slide 57: Motor.Stop

## Slide 60: Процедура (аналог Мой блок)
Объявление подпрограммы в общем виде выглядит так:
Sub имя
операторы подпрограммы
EndSub
Имя – идентификатор подпрограммы
SUB – служебное слово, которое указывает, что далее следуют команды подпрограммы;
EndSub – служебное слово, которое означает окончание подпрограммы.

## Slide 62: Пример

## Slide 63: Параллельный процесс (потоки)
Поток представляет собой фрагмент программного кода, который может работать независимо и параллельно основной программе.
Thread.Run = имя
Sub имя
…
EndSub
Например ты можешь создать поток, который будет управлять двигателями в то время как основная программа будетопрашивать датчики или ожидать действий пользователя.

## Slide 64: Ниже приведен пример двухпоточной программы BLINKER, в ней робот выполняет две независимые задачи – мигает подсветкой с частотой 1 раз в секунду и выводит текст на экран с частотой 0,4 секунды:

## Slide 65: Bluetooth
При работе с Bluetooth важно не забывать, что прежде всего нужно нас троить соединение между блоками, т.е. подключить их друг к другу.

## Slide 66: Mailbox
MailBox – отправка сообщений между блоками EV3 возможна с помощью 5-ти команд:
Connect
Create
IsAvailable
Receive
Send

## Slide 67: MailBox.Create
Команда создающая почтовый ящик с указанным именем, который будет принимать входящие сообщения, адресованные этому блоку EV3 в данный ящик.
Результатом выполнения будет цифровой идентификатор почтового ящика (необходим для получения сообщения из ящика)
Только после создания ящика входящие сообщения будут сохраняться.
Максимальное количество создаваемых ящиков - 30.
Id_box5 = MailBox.Create(“box5”)
Id_box5 – цифровой идентификатор
Важно помнить, что Small Basic чувствителен к регистру!

## Slide 68: MailBox.IsAvailable
Команда проверки наличия нового сообщения в указанном локальном почтовом ящике, результатом является логическое значение “True” (ящик не пустой) или “False” (ящик пустой)
If MailBox.IsAvailable(Id_box5) <> “False” Then…
Важно помнить, что Small Basic чувствителен к регистру!

## Slide 69: MailBox.Receive
Команда, которая позволяет получить последнее сообщение из указанного локального почтового ящика.
Если ящик пуст, программа будет ожидать до тех пор, пока не появится новое сообщение в ящике. После прочтения сообщение будет удалено и следующий вызов Receive будет ожидать нового сообщения в ящике. Чтобы избежать блокировки в его ожидании, используйте IsAvailable(). Если почтовый ящик с таким именем не существует, команда возвратит пустой текст.
Mail_5 = Mailbox.Receive(Id_box5)

## Slide 70: MailBox.Send
Команда отправляющая сообщение на другой блок EV3 в указанный почтовый ящик.
Mailbox.Send(brickname, boxname, message)
Пример
Mailbox.Send (“EV3my”, “box5”, “Privet!”)
Message может быть текстом, числом, переменной величиной , но важно помнить, что по BlueTooth передается текстовое сообщение!

## Slide 71: Пример программы

## Slide 72: EV3File.ConvertToNumber
Конвертация текста в число.
Текст: Текст, содержащий числа, может содержать также дробную часть числа
a = EV3File.ConvertToNumber(“3.14”)
b=EV3File.ConvertToNumber(Pismo_text)

## Slide 73: EV3. Time
Время в миллисекундах, прошедшее с момента запуска программы